Сравнение весов DIGI SM-100CS+ и весов CAS CL5000 и CAS LP1.6

|  | DIGI SM-100CS+ | CAS CL5000-J | CAS LP1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем памяти | 1 или 2 МБ Динамическое распределение памяти | 2 МБ Динамическое распределение памяти | 1 МБ Без динамического распределения памяти |
| Кол-во PLU | До 9 000 PLU (для 2 МБ) | 6 000 макс. | 4 000 макс. |
| Дисплей | Матричный, двухстрочный, поддержка вывода названия товара кириллицей | Жидкокристаллический, с поддержкой вывода названия товара | Флуоресцентный, Без поддержки выода названия товара |
| Интерфейсы подключения | Ethernet, RS232 – стандартно Wi-fi - опционально | Ethernet, RS232 – стандартно Wi-fi - опционально | RS232 – стандартно Ethernet - опционально Wi-fi - нет |
| Клавиатура | 32 или 56 кнопок быстрого вызова товара Возможно назначать дополнительные функции для клавиш быстрого вызова | 48, 72 или 172 кнопок быстрого вызова товара Назначать дополнительные функции для клавиш вызова товара нельзя | 54 кнопок быстрого вызова товара Назначать дополнительные функции для клавиш вызова товара нельзя |
| Принтер | Термопринтер 200 dpi Кассетная заправка этикетки | Термопринтер 200 dpi Кассетная заправка этикетки | Термопринтер 200 dpi |
| Скорость печати | 80 мм/с | 75 мм/с | 75 мм/с |
| Ширина печати | От 25 до 56 мм | От 40 до 56 мм | От 40 до 56 мм |
| Размер этикетки (макс.) | Произвольная длина этикетки от 32 мм до 120 мм | Произвольная длина этикетки от 30 мм до 80 мм | Жестко заданная длина 30, 40, 50 или 60 мм |
| Печать логотипов | Да | Да | Да |
| Пользовательские форматы этикетки | До 99 пользовательских форматов | До 10 пользовательских форматов | 1 пользовательский формат |
| Внешний вид |  |  |  |